## Slide 1: 基于FPGA的片上网络自适应路由算法的设计与实现
学生：江岑倩
指导教师：蔡旻

## Slide 2: 目录
背景
相关工作
我的工作
实验环境
实验配置
主要性能指标
实验结果与分析
结束语

## Slide 3: 背景：片上网络与路由算法
多核芯片上集成的核心数越来越多
片上网络
  比传统的总线互连可扩展性更好、功耗更低
每个核心上运行的应用其数据访问特征不一样
  数据密集型 vs. 计算密集型
自适应路由算法
  比确定性路由算法更能适应不均匀的片上网络流量分布

## Slide 4: 相关工作：自适应路由算法
路由算法：从所有输出端口列表中选出可用的输出端口列表
  Odd Even Turn Model（奇偶转弯）路由算法
选择算法：从可用的输出端口列表中选出最合适的输出端口
  Buffer Level （缓存水平）选择算法
  Neighbor on Path （NoP，路径邻居）选择算法
  上述两种算法都未考虑网络状态的历史信息

## Slide 5: 相关工作：蚁群优化
蚁群优化（Ant Colony Optimization, ACO）
  源自自然界中的蚁群觅食行为
  模拟基于信息素的信息交换与反馈机制
  算法呈现出并行与分布特性
基于蚁群优化的自适应路由选择算法
  基本思想：结合了基于信息素的路由表设计以及基于缓冲水平的本地模型
  例：AntNet，...

## Slide 6: 我的工作：基于蚁群优化的自适应路由选择算法的FPGA设计与实现
基本思想
  用信息素来表达网络状态的历史信息
  根据网络状态的历史信息和当前信息进行路由选择
具体实现
  新增两种消息包：正向蚂蚁包和逆向蚂蚁包
  采用了基于信息素的路由表结构
  采用了结合了信息素浓度和邻居结点缓冲水平的路由选择机制
  正向蚂蚁包和数据包采用路由表进行路由，正向蚂蚁包到达目的结点后转换为逆向蚂蚁包，并在原路返回的过程中更新所经结点路由表中的信息素浓度

## Slide 7: 实验环境
开发环境：Altera Quartus Prime 15.1
开发流程：FPGA设计收入->仿真->输出实验结果->实验结果统计
  采用Testbench对单个结点和整个网络进行测试
  采用$display语句输出片上网络的性能指标
硬件描述语言：SystemVerilog
  采用结构体（struct）定义消息包的结构
  ...

## Slide 8: 实验配置
网格（Mesh）拓扑结构，4x4=16个结点；缓冲长度：4 packets
三种Synthetic Traffics：Uniform，Transpose和Hotspot
包注入率（Packet Injection Rate）：0.01～0.6 packets/node/cycle
Max cycles
  Warmup: 1000, Measure: 10000, No Measure: 3000, Drain: 3000
ACO路由选择算法
  路由选择因子alpha=0；激励因子rf=1

## Slide 9: 主要性能指标
吞吐率（Throughput）= #Packets transmitted/node/cycle
平均包延迟（Average Packet Delay）

## Slide 10: 实验结果分析：吞吐率
图表：三张子图
结论

## Slide 11: 实验结果分析：平均包时延
图表：三张子图
结论

## Slide 12: 结束语
工作总结
  前期工作
    NoC、ACO和FPGA文献阅读
    基于MOJO开发板的FPGA编程练习
  核心工作
    Odd Even路由算法的FPGA设计、实现与仿真
    ACO选择算法的FPGA设计与实现与仿真
不足与可改进之处
  扩大结点数、完善路由器架构、优化ACO选择算法

## Slide 13: 谢谢！