## Slide 1: 基于FPGA的片上网络自适应路由算法的设计与实现
学生：江岑倩
指导教师：蔡旻

## Slide 2: 目录
课题背景
研究意义
相关工作
我的工作
实验环境
实验结果与分析

## Slide 3: 课题背景
多核芯片上集成的核心数越来越多
每个核心上运行的应用其数据访问特征不一样
  数据密集型(Data Intensive) vs. 计算密集型 (Compute Intensive)
导致芯片上每个核心或存储部件的通信量分布不均匀
片上网络：比传统的总线互连可扩展性更好、功耗更低
自适应路由算法：比确定性路由算法更能适应不均匀的片上网络流量分布

## Slide 4: 课题背景（续）
自适应路由算法
  路由算法：从所有输出端口列表中选择出可用的输出端口列表
    Odd Even Turn Model（奇偶转弯）路由算法
  选择算法：从可用的输出端口列表中选择出最合适的输出端口
    Buffer Level （缓存水平）选择算法
    Neighbor on Path （NoP，路径邻居）选择算法
    上述两种算法都未考虑网络状态的历史信息
基于蚁群优化的自适应路由选择算法
  结合了基于信息素的路由表设计以及基于缓冲水平的本地模型

## Slide 5: 蚁群优化（Ant Colony Optimization, ACO）
蚁群优化（Ant Colony Optimization, ACO）思想
  自然界中的蚁群觅食行为
  基于信息素的信息交换
  呈现出并行与分布特性
TSP问题及基于蚁群优化的TSP问题求解示意图

## Slide 6: 基于蚁群优化的自适应路由选择算法
基本思想
  在自适应路由选择算法中，用信息素来表达网络状态的时间信息，使得路由选择策略能根据网络状态的历史信息和当前信息进行调整
具体做法
  新增两种消息包：正向蚂蚁包和逆向蚂蚁包
  采用了基于信息素的路由表结构
  采用了结合了信息素浓度和邻居结点缓冲水平的路由选择机制
  正向蚂蚁包和数据包采用路由表进行路由，正向蚂蚁包到达目的结点后转换为逆向蚂蚁包，并在原路返回的过程中更新所经结点路由表中的信息素浓度